## Slide 1: Emissionsdatabasen Skåne: Kvävedioxid och partiklar PM10 i Skånes kommuner 2014 Miljöförvaltningen Malmö stad

## Slide 2: Luftkvalitet med fokus på kvävedioxid och partiklar PM10 i Skånes kommuner 2014

## Slide 3: Luftkvalitet med fokus på kvävedioxid och partiklar PM10 i Skånes kommuner 2014
Syftet med det undersökningen var att med hjälp av Skånes emissionsdatabas och spridningsberäkningar utvärdera kommunernas luftkvalitet avseende årsmedelvärden för kvävedioxid och partiklar PM10.
Luftföroreningshalterna redovisas för hela kommunen, för centralorten samt ett trafikbelastat gaturum. Beräknade halter jämförs med gällande miljökvalitetsnormer, utvärderingströsklar, samt uppmätta halter i kommunen.
Det skall vara möjligt att förstå vilka källor som är de viktigaste och vilka källor som bidrar med föroreningar i kommunen och den centrala tätorten i kommunen.

## Slide 4: Luftkvalitet med fokus på kvävedioxid och partiklar PM10 i Skånes kommuner 2014
Utveckling av kvävedioxid och partiklar under 2000-talet
Mätning av kvävedioxid i urban bakgrund i Skånes kommuner
Mätning av kvävedioxid i gaturum i Skånes kommuner
Kommunvis:
Emissioner, haltberäkningar (kartor), haltbidrag
och jmf mot norm och utvärderingströsklar
Skåne län
Slutsatser:
Kontroll av luftkvalitet med spridningsberäkningar
Rapportering och åtgärder

## Slide 5
Slutsatser luftkvalitet:
kvävedioxid och partiklar PM10 2014
Ingen av kommunerna överstiger miljökvalitetsnormen för kvävedioxid på 40 g/m3 avseende årsmedelvärden 2014.
Malmö och Helsingborg tangerar den övre utvärderingströskeln på 32 g/m3 vilket kräver fortsatta kontinuerliga mätningar.
Trelleborg överstiger värdet för nedre utvärderingströskeln på 26 g/m3, vilket kräver mätningar eller beräkningar för övervakning av luftkvaliteten avseende kvävedioxid.
Övriga kommuner understiger värdet för den nedre utvärderingströskeln och inga krav ställs på mätningar av kvävedioxid i kommunen.
Ett antal kommuner bör vara observanta med utsläpp av kväveoxider från större vägar så som motorvägar eller huvudleder i och utmed tätorter, däribland Båstad, Burlöv, Bromölla, Hässleholm, Kristianstad och Lund.

## Slide 6
Slutsatser luftkvalitet:
kvävedioxid och partiklar PM10 2014
fortsättning
Samtliga kommuner i Skåne understiger den nedre utvärderings tröskeln på 20 g/m3 för partiklar PM10 avseende årsmedelvärden,
i urban bakgrundsmiljö.
Mätvärden i gatumiljö i kommunerna visar att Malmö överstiger värdet för nedre utvärderingströskeln och därmed behöver fortsätta mäta partiklar PM10.
Följande kommuner har beräknade halter eller mätningar som indikerar att det finns risk att överstiga 20 g/m3; Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Kristianstad, Landskrona, Lund, Osby, Trelleborg och Ystad.

## Slide 7
Kvävedioxid och partiklar PM10 i Skånes kommuner 2014
Landskrona kommun:
Emissioner
Nox PM10

## Slide 8
Kvävedioxid och partiklar PM10 i Skånes kommuner 2014
NOx PM10
Osby kommun:
Emissioner

## Slide 9
Kvävedioxid och partiklar PM10 i Skånes kommuner 2014
Burlövs kommun:
Emissioner
Chart: 
 | 58.3982 | 11.4416 | 6.9108 | 1.2815 | 20.595 | 1.373
Chart: 
PM10 | 84.5606 | 0 | 0 | 2.8504 | 11.8765 | 0.71259
Chart: 
 | 58.3982 | 11.4416 | 6.9108 | 1.2815 | 20.595 | 1.373
Chart: 

## Slide 10
Kvävedioxid och partiklar PM10 i Skånes kommuner 2014
Haltberäkningar
Bjuvs kommun

## Slide 11
Kvävedioxid och partiklar PM10 i Skånes kommuner 2014
Haltberäkningar
Bjuvs kommun

## Slide 12
Kvävedioxid och partiklar PM10 i Skånes kommuner 2014
Haltberäkningar
Lunds kommun

## Slide 13
Trafikbelastade gaturum i Skånes kommuner 2014
Haltberäkningar
Bjuvs kommun
Chart: Beräknat NO2 inkl. bakgrundshalt
| Bjuv | Bromölla | Burlöv | Båstad | Eslöv | Helsingborg | Hässleholm | Höganäs | Hörby | Höör | Klippan | Kristianstad | Kävlinge | Landskrona | Lomma | Lund | Malmö | Osby | Perstorp | Simrishamn | Sjöbo | Skurup | Staffanstorp | Svalöv | Svedala | Tomelilla | Trelleborg | Vellinge | Ystad | Åstorp | Ängelholm | Örkelljunga | Östra Göinge
Beräknat NO2 Inkl. bakgrundshalt | 9 | 7 | 20 | 12 | 17 | 26 | 13 | 11 | 14 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 14 | 16 | 30 | 9 | 9 | 11 | 9 | 13 | 15 | 10 | 10 | 6 | 16 | 12 | 15 | 10 | 18 | 11 | 6

## Slide 14
Luftkvalitet 2014 i Skånes tätorter
Att beakta…
utbyggnad och förtätning kring stora vägar
gaturum med öppen karaktär

## Slide 15
Luftkvalitet 2014 i Skånes tätorter
Att beakta…
utbyggnad och förtätning kring stora vägar

## Slide 16
Luftkvalitet 2014 i Skånes tätorter
Att beakta…
utbyggnad och förtätning kring industrier
Bjuv
Kräver detaljerade beräkningar
för att utvärdera påverkan i
kringliggande bostadsområden
Höganäs

## Slide 17: Luftkvalitet med fokus på kvävedioxid och partiklar PM10 i Skånes kommuner
Blir det bättre eller sämre ?

## Slide 18
Kvävedioxid och partiklar
under 2000-talet Regional bakgrund
PM10
NO2

## Slide 19
Kvävedioxid och partiklar
under 2000-talet Urban bakgrund
PM10
NO2

## Slide 20
Kvävedioxid 2009 och 2014
Mätningar i Urban bakgrund
NO2

## Slide 21
Bjuv
Höganäs

## Slide 22
Luftkvalitet i Skånes tätorter
Luftkvalitet som geografisk data (GIS)
Malmö stads Plan och ByggAtlas

## Slide 23
Luftvårdsförbundets nya hemsida
Nedladdning av kartor (GIS-format)

## Slide 24
Luftvårdsförbundets nya hemsida
Nedladdning av kartor (GIS-format)

## Slide 25
Luftvårdsförbundets nya hemsida
Nedladdning av kartor (GIS-format)

## Slide 26
Luftvårdsförbundets nya hemsida
Nedladdning av kartor (GIS-format)

## Slide 27
TACK!